## Slide 2
Introduzione
Il progetto si concentra sull’analisi dell’architettura del fused multiply-add (FMA), una delle operazioni fondamentali nel calcolo floating point. L’FMA combina moltiplicazione e somma in un unico passaggio, riducendo errori di arrotondamento e migliorando l’efficienza computazionale
Le CPU e diversi acceleratori hardware progettati per il calcolo floating point, sfruttano l’FMA per eseguire calcoli intensivi con prestazioni elevate, riducendo il numero di cicli e il consumo energetico

## Slide 3
Floating Point – Standard IEEE 754
Rappresentazione binary32 
Uso di una rappresentazione normalizzata  Riduzione dynamic range tramite denormals
Special values:
  Infinito  E=2e-1 F=0
  NaN  E=2e-1 F0
  Zero  E=0 F=0

## Slide 4
Fused Multiply-Add
Z = W + X * Y
Step:
  MX * MY
  EX + EY
  Determinare lo shift di allineamento e shifting di MW
  EZ = max(EX + EY)
  Somma tra il prodotto e MW allineato
  Normalizzare output adder e update dell’esponente
  Rounding
  Determinare flag e special values
[1] Milos D. Ercegovac, Tomàs Lang, Digital Arithmetic

## Slide 5
Implementazione
[2] Alberto Nannarelli, Fused Multiply-Add for Variable Precision Floating Point
Basata su [2]
FMA single precision (parametrizzabile in half precision)
Supporto per tutti gli exception
4 Modalità di Rounding

## Slide 6
Multiplier
[3] Neil H. Weste, David Money Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective
Multiplier con Carry-Save Result
↓
No Carry Propagate Adder

## Slide 7
Exp. Update & Shift Distance




## Slide 8
Rounding
Modalità:
  Round to Nearest (Tie to Even) 
  Round to +∞ 
  Round to -∞ 
  Round toward zero  trunc(IN)
Bit per il calcolo:
  Guard bit  primo bit oltre l’LSB del risultato
  Round bit  bit successivo al guard-bit
  Sticky bit  indica se i bit dopo al round-bit sono ≠ 0
  LSB del risultato normalizzato  Per decidere in caso di parità

## Slide 9
EOP & Sign
[4] Ahmed Youssef, Single-Precision Floating-Point Multiply-Add-Fused for Field Programmable Gate Arrays

## Slide 10
Special Values
INV
↓
Rivela il caso +∞-∞ oppure se uno degli input è NaN
ZERO
↓
rileva se uno o entrambi gli input x e y sono zero e l'input w è zero

## Slide 11
Pipelining

## Slide 12
Risultati Implementativi
Risorse | Utilizzate | Disponibili | Utilizzo (%)
LUT | 1823 | 230400 | 0.79
FF | 301 | 460800 | 0.07
IO | 133 | 204 | 65.20
FPGA  Zynq UltraScale+ MPSoCs
Frequenza massima di clock  333 MHz

## Slide 13
Risultati Simulativi
N° di vettori: 1.000.000
Distribuzione inputs: Uniforme
Inputs esatti in float32 (senza arrotondamenti)
Outputs desiderati calcolati in float128
0 errori, esclusi i casi con output subnormal

## Slide 14
Error PDF - RTNE
*Uscite overflow e subnormal escluse

## Slide 15
Error PDF – RTZ
*Uscite overflow e subnormal escluse

## Slide 16
Error PDF – Round To Plus Infinity
*Uscite overflow e subnormal escluse

## Slide 17
Error PDF – Round To Minus Infinity
*Uscite overflow e subnormal escluse

## Slide 18
Simulazione Corner Case

## Slide 19
Subnormal (1)
[5] J. Sohn, D. K. Dean, E. Quintana, W. S. Wong, Enhanced Floating-Point Multiply-Add with Full Denormal Support
Design ottimizzato di un FMA per processori Intel E-Core
Supporto completo per input subnormal e output underflow
Supporto per tutti le 4 modalità di rounding (per IEEE 754)
Rispetto alle FMA tradizionali:
  Riduzione area del 10/30 %
  Riduzione latenza 10/20 %

## Slide 20
Subnormal (2)
Input a 64-bit vengono formattati o in un valore double precision o in due single precision
Cyc1  exponent difference, allineamento, Booth encoding, e la prima parte del multiply array
Cyc2  resto del multiply array, main adder, incrementor e LZA
Cyc3  normalizzazione e rounding
Cyc4  ultimo MUX e bypass/writeback logic
[5] J. Sohn, D. K. Dean, E. Quintana, W. S. Wong, Enhanced Floating-Point Multiply-Add with Full Denormal Support

## Slide 21
Subnormal (3)
[5] J. Sohn, D. K. Dean, E. Quintana, W. S. Wong, Enhanced Floating-Point Multiply-Add with Full Denormal Support
All’interno del blocco Exponent Difference, il bias viene sottratto di uno se uno dei due operandi del moltiplicatore è subnormal. Allo stesso modo, EC viene regolato ad uno se C è subnormal.
Il J-bit è implicito per i numeri normalizzati, ma ,per gestire i numeri subnormal, il bit J deve essere trattato come zero:
Il J-bit della mantissa dell'addendo viene rilevato in parallelo con il primo livello della differenza dell'esponente in modo che non vi sia alcun delay aggiuntivo
L'allineamento della mantissa consiste in quattro livelli di shifter e un MUX

## Slide 22
Subnormal (4)
Si presuppone che entrambi i J-bit siano uno, quindi si sottrae una linea di correzione J-bit nell'array di moltiplicazione, che richiede un'altra linea di prodotto parziale e alcuni bit per il complemento a due. Se A è subnormal, viene sottratto MB e se B è subnormal, viene sottratto MA
Il risultato del Main Adder deve essere normalizzato. Per accelerare la normalizzazione, la LZA viene eseguita in parallelo con il Main Adder
L’underflow viene rilevato se il J-bit dopo la normalizzazione è zero, il che significa avere una mantissa risultante subnormal, e l'esponente è impostato su zero
[5] J. Sohn, D. K. Dean, E. Quintana, W. S. Wong, Enhanced Floating-Point Multiply-Add with Full Denormal Support

## Slide 23
Conclusioni
Realizzazione di un architettura FMA floating-point
Sviluppi futuri
Confronto con altri design FMA floating-point
Analisi risultati simulativi e implementativi
Studio e analisi architettura FMA subnormal
Implementazione architettura subnormal
Progettazione di altri design per i subnormal